Главе администрации Курортного района Санкт-Петербурга В.К. Борисову

Уважаемый Виктор Кузьмич!

КГИОП на Ваш запрос о возможности строительства киноконцертного комплекса на месте старого здания кинотеатра, расположенного на территории Зеленогорского парка культуры и отдыха по адресу: г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 536, литер У, сообщает следующее.

Рассматриваемая территория расположена в зоне регулирования застройки ЗРЗ 1-1 Зон охраны памятников истории и культуры г. Зеленогорска и Сестрорецка, где утвержден следующий режим.

Режим зоны ЗРЗ 1:

1.	В границах зоны ЗРЗ 1  возможно размещение индивидуальной жилой застройки,
учреждений обслуживания и рекреации.

2.	Вводятся следующие планировочные ограничения для участков под жилую застройку:
   -   отступ участков от проезжей части улиц не менее 6 м с устройством в этой зоне аллейных посадок

-   при новом строительстве участки должны быть не менее 0,25 га;

-   при разделе участков запрещается вести строительство на территории менее 0,15 га;

-   процент застроенной территории участка не должен превышать 15%;    -   отступ здания от красной линии участка не менее 10 м.

3.	Вводятся следующие ограничения по габаритам зданий:
б) для общественной застройки:

-   в плане площадь застройки дома не должна превышать 500 м ;

-   по высоте не более 10 м до конька кровли, доминанты (башни) до 13 м;

-   минимальное расстояние между зданиями 40 м.

4.	При   новом   строительстве   необходимо   учитывать   композиционные   принципы, присущие застройке конца XIX - начала XX в.:

- сохранение доминант (высотных и планировочных);

- использование скатных крыш и создание живописного силуэта.

5. Запрещается вырубка ландшафтообразующей и средообразующей растительности без акта обследования КГИОП и изменение существующего рельефа.

Ограждение территории прозрачное, не превышающее 1,8 м по высоте.

КГИОП принципиально не возражает против строительства киноконцертного комплекса, при условии соблюдения параметров зон охраны. Генеральный план и архитектурно-планировочное решение представить на рассмотрение в КГИОП

Заместитель председателя КГИОП

А.В. Ком лев

О.Е. Калинкина 710-47-42